## Slide 1: Обратные задачи: теория и практика
Тема 10: Оптическая когерентная томография (ОКТ)
Новосибирский Государственный Университет
Физический факультет
Кафедра биомедицинской физики
к.ф.-м.н. Юркин М.А.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

## Slide 2: План темы
Оптические принципы
Построение изображений
Применения
Деконволюция
ОКТ в спектральной области

## Slide 3: Принцип эха
Эхолокация
  Звуковые волны низкой частоты
УЗИ
  Звуковые волны высокой частоты
Радар
  Э/м волны ~ГГц
ОКТ
  Э/м волны ~ПГц
  Пространств. разрешение 10 мкм ↔ временное разрешение 30 фс
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sediment_echo-sounder_hg.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CRL_Crown_rump_lengh_12_weeks_ecografia_Dr._Wolfgang_Moroder.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radar-hatzerim-1-1.jpg

## Slide 4: Интерферометр Майкельсона
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 5: Когерентность в оптике
Мера корреляции волны в пространстве или времени
Лазеры выдают высокую когерентность
Пространственная когерентность
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29

## Slide 6: Временная (спектральная) когерентность
Короткий импульс (не коррелирует со сдвинутым)
Сигнал в интерферометре
Короткий импульс  широкий спектр
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wave_packets.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Interference_finite_coherence.png

## Slide 7: Простейшая схема
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:OCT_B-Scan_Setup.GIF

## Slide 8: Принцип построения изображений
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 9: Двумерное сканирование камерой
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Full-field_OCT_setup.GIF

## Slide 10: Разрешение
Переменная часть сигнала для источника со спектральной плотностью мощности
Гауссовый спектр
Продольное разрешение

## Slide 11: Типичные источники и их ФРТ
Волоконный лазер на
фотонных кристаллах
Суперлюминисцентный
диод
Короткодуговая
ксеноновая лампа
Notes: ФРТ – функция размытия точки (point spread function)

## Slide 12: Место ОКТ среди других методов
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 13: Применения
Медицина
  Диагностика
  При операции
  Офтальмология, «оптическая биопсия»
  Через оптоволокно практически любые органы
Материаловедение
  Реставрация произведений искусства
Оптическая запись

## Slide 14: Датчик диаметром 1 мм
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 15: Числовая апертура
Малая NA особенно актуальна в офтальмологии и маленьких зондах
Большая NA – «Оптическая когерентная микроскопия»
Низкая когерентность удаляет рассеяние вне фокуса эффективнее конфокальной схемы
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 16: Железо
В основном из телекоммуникационной промышленности
Оптоволокно
Длины волн 0.8, 0.85, 1.3, 1.65 мкм

## Slide 17: Деконволюция
Частный случай интегрального ур. Фредгольма 1-го рода
Прямое решение через преобразование Фурье: фильтрация + регуляризация
Альтернативный подход – ART (разложение по базису)
Аналогично обычной томографии

## Slide 18
Исходное изображение “Lena” (512 x 512).
Свертка с прямоугольным ядром (горизонталь-ный смаз)
Восстановление
изображения методом ART
Деконволюция изображения
Notes: Из лекций д.ф.-м.н. Пикалова В.В.

## Slide 19: Деконволюция в ОКТ
Деконволюция через Фурье преобразование
+ итерационное улучшение
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 20: ОКТ в спектральной области
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fd-oct.PNG

## Slide 21: ОКТ в спектральной области
Выбор
Notes: B.E. Bouma and G.J. Tearney, Eds., Handbook of optical coherence tomography, Marcel Dekker, New York (2002).

## Slide 22: Временная и спектральная ОКТ
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Principle-TD-FD_OCT.svg

## Slide 23: Сканирование по длине волны
Notes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ss-oct.PNG

## Slide 24: ОДТ с интерферометром общего пути
Notes: Kim, Y., Shim, H., Kim, K., Park, H., Heo, J.H., Yoon, J., Choi, C., Jang, S., Park, Y., 2014. Common-path diffraction optical tomography for investigation of three-dimensional structures and dynamics of biological cells, Opt. Express 22, 10398–10407.

## Slide 25: ОДТ с интерферометром общего пути
Быстрое изменение углов обзора
Если зафиксировать угол, то можно измерять динамику
Ключевой момент – чувствительная быстрая камера
Notes: Kim, Y., Shim, H., Kim, K., Park, H., Heo, J.H., Yoon, J., Choi, C., Jang, S., Park, Y., 2014. Common-path diffraction optical tomography for investigation of three-dimensional structures and dynamics of biological cells, Opt. Express 22, 10398–10407.

## Slide 26: Пример - эритроцит
Трехмерная карта показателя преломления
Флуктуации мембраны (динамический параметр)
Notes: Kim, Y., Shim, H., Kim, K., Park, H., Heo, J.H., Yoon, J., Choi, C., Jang, S., Park, Y., 2014. Common-path diffraction optical tomography for investigation of three-dimensional structures and dynamics of biological cells, Opt. Express 22, 10398–10407.